## Slide 1: УТВЕРЖДЕН протоколом № __ от «__»______2017 г. заседания общественной комиссии
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ
Верхнекетского района на 2017 год»
ДИЗАЙН ПРОЕКТ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
улица Свердлова 16
2017 год

## Slide 2
4
1
2
3
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: ул. Свердлова 16
В настоящее время на дворовой территории имеется территория, предназначенная для размещения детской площадки с несколькими устаревшими элементами игрового оборудования, не отвечающими современным требованиям безопасности детского игрового оборудования.
На асфальтобетоном покрытии внутридворовом проезде жилого дома протяженностью 95 м, шириной 7 м на существующем дорожном покрытии присутствует многочисленные выбоины, разрушение, износ верхних слоев асфальтобетонного покрытия превышающие параметры, не допустимые по ГОСТ Р 50597-93.
На дворовой территории возле каждого подъезда установленные скамейки имеют повреждения, сколы, трещины, износ более 50% отсутствуют уличные урны. Отсутствуют элементы уличного освещения. На площадках перед входом в 5 и 6 подъездах произошло разрушение бетонного покрытия.
На дворовой территории расположена контейнерная площадка в удовлетворительном состоянии не имея ограждения и подъезда.
В рамках благоустройства территории жителями предложено выполнение следующих мероприятий:
Улучшение качества 29 м2 асфальтобетонного покрытия.
Улучшение качества 3 м3 бетонного покрытия.
Установление скамеек, урн, освещения возле подъездов.
Установка детского игрового комплекса, состоящего из следующих игровых элементов:
детский игровой комплекс для детей младшего возраста с горкой;
качеля подвесная;
шведская стенка.
4. Установка ограждения и подъезда к контейнерной площадки.
2

## Slide 3
Click to add title in here
Click to add title in here
3
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: УЛ. Свердлова 16
6

## Slide 4
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: ул. Свердлова 16
7

## Slide 5: СОГЛАСОВАНО ____________ ____________ «__»_____2017г.